Проектування бази даних.

Розробка бази даних

Перш ніж приступити до фактичної розробки бази даних, рекомендується заздалегідь спланувати її структуру на папері. Корисно також ознайомитись із уже розробленими базами даних або відкрити навчальну базу даних Борей і вивчити її макет у вікні Схема данных.

Етапи проектування бази даних

Фірмою Microsoft запропонований таки варіант проектування бази даних:

- Визначення мети створення бази даних. На першому етапі необхідно визначити мету створення бази даних, її функції та інформацію, яку вона повинна містити.

- Визначення потрібних полів у базі даних. Для кожного типу відомостей потрібно створити окреме поле, враховуючи такі принципи:

  - включати всі відомості

  - розбивати інформацію на мінімальні логічні компоненти

  - не створювати поля для даних, що складаються із декількох елементів

  - не включати в таблицю даних, які є результатом обчислень

  - не створювати поля, що містять аналогічні дані

- Визначення таблиць, які має містити база даних. Кожна таблиця має містити інформацію з однієї теми.

- Визначення таблиць, до яких належать поля. Необхідно включати кожне поле тільки в одну таблицю.

- Визначення полів з унікальними значеннями в кожному записі. Кожна таблиця бази даних повинна містити поля або набір полів, які однозначно визначають кожний запис.

- Визначення зв’язків між різними таблицями бази даних.

- Удосконалення структури бази даних. Після створення необхідних таблиць, полів і зв’язків необхідно ще раз проглянути структуру бази даних і виявити можливі недоліки. Бажано це робити на даному етапі, поки таблиці не наповнені значеннями.

- Введення даних і створення інших об’єктів бази даних. Якщо структура таблиць відповідає поставленим вимогам, то можна вводити дані. Потім можна створити інші об’єкти бази даних.

- Використання засобів аналізу Microsoft Access. Для удосконалення структури бази даних у Microsoft Access існує два інструменти:

  - майстер аналізу таблиць – дозволяє проаналізувати структуру таблиці, запропонувати відповідні нові структури і зв’язки, а також розділити таблицю на нові зв’язані таблиці

  - аналізатор швидкодії – досліджує всю базу даних і дає рекомендації щодо її поліпшення.