Основи програмування у VB. 
Цикли.

У програмах Visual Basic для виконання дій, які повторюються, використовуються цикли. Вони бувають наступних типів:

- For … Next

- For Each … Next

- Do … Loop

Цикл For … Next виконує послідовність команд певну кількість разів. Таку конструкцію називають циклом, а команди, що у ньому виконуються, - тілом циклу.

Синтаксис:

For лічильник [As типДаних] = ПочЗначення To КінцЗначення [Step Крок]

оператори

Next [лічильник]

Лічильник визначає ім’я змінної, яка буде «рахувати» кількість виконаних циклів. Цю змінну можна оголосити прямо в конструкції. ПочЗначення вказує числове значення, яке буде надане змінній – лічильнику перед першим проходженням циклу. Цикл виконується до тих пір, поки значення лічильника не перевищить кінцеве значення, вказане після ключового слова То. Після кожного проходження значення лічильника змінюється на величину Крок. Ключове слово Next означає кінець циклу і є обов’язковим.

Змінна лічильник повинна бути числового типу та допускати операції більше (>), менше (<) та додавання (+).

Рекомендується вказувати змінну лічильник після ключового слова Next для покращення наочності програми, особливо у випадку, коли використовуються вкладені цикли.

Наприклад:

Dim n(10, 10) As Integer

For I As Integer = 1 To 10

For J As Integer = 1 to 10

N(I, J) = I * J

Next J

Next I

Крок зміни лічильника може бути від’ємним.

Наприклад:

For nCounter = 100 To 1 Step -10

nDecades (nCounter) = nCounter * 2

Next nCounter

Ключове слово Step можна не використовувати – у цьому випадку величина кроку буде рівною 1.

Увага! Можливі варіанти, при яких виконання циклу неможливе або, навпаки, цикл буде виконуватись нескінченно.

Цикл For Each … Next схожий із циклом For … Next, але призначений для опрацювання усіх елементів деякого набору об’єктів або масиву. Особливо зручно його застосовувати у випадку, коли заздалегідь невідома кількість повторів.

Синтаксис:

For Each Елемент [As ТипДаних] In Група

Оператори

Next [елемент]

Наприклад:

For Each objControl As Control In Controls

objControl.text = «Test » & objControl.Text

Next objControl

Зауваження. Елементи колекції можуть бути довільного типу. Тип даних параметру Елемент повинен бути таким, щоб кожен елемент колекції міг бути приведений до нього.

При виконанні конструкції For Each … Next порядок проходження через цикл елементів групи не визначений, тому якщо в циклі виконуються дії, для яких важливою є поява елементів групи у певному порядку, краще використовувати інші конструкції циклів.

Цикл Do … Loop (із передумовою) виконується до тих пір, поки задана в ньому умова буде істинною.

Синтаксис:

Do While Умова

Оператори

Loop

Аргумент конструкції Умова є логічним виразом, значення якого перевіряється перед кожним проходженням циклу. Якщо значення є істинним, то виконуються Оператори. Якщо при черговому проходженні значення Умови стає хибним, відбувається вихід із циклу, а управління передається конструкції, яка розміщена за ним. Можливий випадок, коли тіло циклу не виконається жодного разу – якщо при першій перевірці Умова виявиться хибною.

У Visual Basic існує ще один вид циклу конструкції Do … Loop (із післяумовою). Він відрізняється місцем розташування умови. Синтаксис:

Do

Оператори

Loop While Умова

При використанні цієї форми оператора тіло циклу виконується принаймні один раз, після чого відбувається перевірка заданої умови.

Є ще два різновиди конструкції циклу Do … Loop. Вони аналогічні наведеним вище, але відрізняються тим, що тіло циклу виконується до тих пір, поки умова є хибною.

Синтаксис такого циклу (із передумовою):

Do Until Умова

оператори

Loop

та

Do

Оператори

Loop Until Умова

Наприклад:

Dim bDecades (10) As Integer, nCounter As Integer = 2

Do While nCounter < 10

nDecades (nCounter) = nCounter * 2

nCounter = nCounter + 2

Loop

Оператор Exit. У деяких випадках необхідно перервати виконання циклу до його завершення. Це можна зробити за допомогою команди безумовного переходу Exit.

Команда Exit завершує виконання циклу та передає управління наступній за циклом конструкції. Синтаксис:

Для циклу For:

For лічильник [As типДаних] = ПочЗначення To КінцЗначення [Step Крок]

Оператори

[Exit For]

[Оператори]

Next [лічильник]

Для циклу Do:

Do [{While | Until}] Умова

Оператори

[Exit Do]

Оператори

Loop

Наприклад:

For nCounter As Integer = 100 To 1 Step -10

nDecades (nCounter0 = nCounter * 2

If nDecades (nCounter) > 20 Then Exit For

Next

Оператор Exit може зустрічатись всередині циклу довільну необхідну кількість разів. Наприклад:

Do Until y=-1

If x<0 Then Exit Do

x=Sqrt(x)

If y>0 Then Exit Do

y=y+3

If z=0 Then Exit Do

z=x/z

Loop

Оператор Exit можна також використовувати для виходу із процедур Sub та Function. Синтаксис операторів у таких випадках буде відповідно Exit Sub та Exit Function. Ці оператори можуть бути розміщені у довільному місці тіла процедури і використовуватись у випадку, коли процедура виконала потрібні дії і з неї потрібно вийти.

Оператор Continue дозволяє безпосередньо перейти до наступної ітерації циклу (аналог команди GoTo). За допомогою оператора Continue можна здійснювати перехід від однієї ітерації до іншої у будь-якому циклі – For … Next, For Each … Next, Do … Loop. Наприклад:

Dim I As Integer

For I=1 to 4

If I=2 Then Continue For

Console.WriteLine(I)

Next I

Після виконання цієї програми на консолі будуть відображені числа 1, 3, 4.